Тульская область

Муниципальное образование Северо-Западное Суворовского района

Администрация

Постановление

от 19 декабря 2013 г. № 1

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района (приложение 1, 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района Т.И. Гришину.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации муниципального

образования Северо-Западное Суворовского района 	 И.Л. Чекмарева

# Приложение № 1

# к постановлению администрации

# муниципального образования

# Северо-Западное Суворовского района

# от 19.12.2013. № 1

Схема водоснабжения на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

Введение.

На основании статьи 1 Закона Тульской области от 01.04.2013 № 1901-ЗТО «О преобразовании муниципальных образований на территории Суворовского района Тульской области и о внесении изменений в закон Тульской области «О переименовании муниципального образования «Суворовский район Тульской области», установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Суворовского района Тульской области» преобразованы муниципальные образования Черепетское Суворовского района, рабочий поселок Агеево Суворовского района и Песоченское Суворовского района в муниципальное образование Северо-Западное Суворовского района.

Функциональная структура систем водоснабжения, источники воды, водопроводные сети и сооружения на них, зоны действия источников водоснабжения, нагрузки потребителей в зонах действия водоснабжения, балансы мощности и нагрузки в зонах действия источников, балансы воды, надежность водоснабжения, технико-экономические показатели водоснабжающих организаций, тарифы на воду, технические и технологические проблемы в существующих системах водоснабжения муниципального образования.

Объектом исследования являлись системы централизованного водоснабжения МО Черепетское Суворовского района, МО рабочий поселок Агеево Суворовского района и МО Песоченское Суворовского района

Цель работы на данном этапе - анализ существующего состояния систем водоснабжения муниципального образования.

В процессе работы: проведен анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения; проведена оценка фактического состояния систем водоснабжения; составлены балансы мощности и присоединенной к водопроводной сети нагрузки; определены существующие резервы и дефициты установленной мощности; выявлены основные существующие технические и технологические проблемы в системах водоснабжения муниципального образования.

В результате работы:

« определено, что некоторые источники водоснабжения требуют реконструкции;

выявлен ряд проблем в ресурсном обеспечении водоснабжения,

требующих решения в перспективном развитии.

В настоящей работе использовались следующие термины и определения:

«схемы водоснабжения и водоотведения» - совокупность графического

(схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо - и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития;

«электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения» -информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского у правления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов.

Сетевые объекты водоснабжения - сооружения и оборудование на водопроводных сетях обеспечивающие транспорт воды от источника до потребителей воды;

расчетный элемент территориального деления – территория муниципального образования принятая для разработки схемы водоснабжения на весь срок реализации схемы водоснабжения.

Схема водоснабжения муниципального образования разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на период до 2023 года. Схема водоснабжения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем водоснабжения муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

На первом этапе разработки схемы водоснабжения МО Северо-Западное Суворовского района проводился анализ существующего положения в сфере производства, транспорта и потребления воды с целью определения базового уровня основных показателей функционирования систем водоснабжения и выявления существующих проблем.

За базовый период в разрабатываемой схеме водоснабжения принято существующее состояние на 31.12.2012 Базовыми данными для разработки настоящего раздела работы являлись исходные данные, предоставленные администрациями МО Черепетское Суворовского района, МО рабочий поселок Агеево Суворовского района и МО Песоченское Суворовского района.

Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО Северо-Западное Суворовского района»

1.1. Система и структура водоснабжения МО Черепетское Суворовского района

МО Черепетское Суворовского района - муниципальное образование в составе Суворовского района Тульской области. Административный центр — посёлок Черепеть. Район расположен на западе Тульской области, граничит на востоке с Дубенским, Одоевским, на юге — с Белевским районами Тульской области, на западе—с Козельским, на севере— с Перемышльским и Ферзиковским районами Калужской области. Площадь 1065 км².

В состав МО входят 55 населенных пунктов: д.Балево, ст.Балево, д.Бобровка, д.Покровское, д.Збродово, 	д.Лужки, д.Ширяево, д.Цепинка, д.Зудкино, д.Большая Алешня, д.Песочня, д.Знаменское, п.Збродовский, п.Лужковский, п.Северо-Агеевский, д.Герасимово, д.Острый Клин, д.Западное, д.Болото, д.Ившино, д.Варушицы, с.Доброе, п.Черепеть, п.НоваяЧерепеть, с.Рождествено, курорт «Краинка», д.Гущино, д.Белое, д.Телятинки, д.Зеленая Роща, д.Малая Алешня, д.Дорофино, д.Краинка, д.Александрия, д.Горки, с.Жеремино, с.Песковатское, д.Измайловка, д.Переславичи, д.Новая Слободка, с.Кипеть, д.Желоба-1, д.Крюковка, с.Мыжбор, п.Новослободский, д.Подгородняя Слободка, ст Чекалин, д.Косолапово, д.Павловка, п. Черепетская Коммуна.

Общая численность прописанного населения - 6231человек.

МО Черепетское Суворовского района расположено в средней полосе нашей страны, где климат умеренно континентальный, подвержен влиянию северных и северо-восточных ветров. Разница средних температур лета и зимы достигает 28 градусов. Наибольшее тепло наблюдается в июле, средняя температура этого месяца колеблется в пределах +18 градусов. Средняя температура января -10 градусов. Первые заморозки наступают в конце сентября, устойчивый снежный покров ложится в ноябре. В среднем к 10 апреля снежный покров сходит. Облачность в году довольно значительная, особенно в ноябре-декабре. Годовое количество осадков около 50 сантиметров, причем большая часть их приходится на  лето.

Поверхностные воды.

На территории района протекает самая большая река области — Ока, которая в пределах района протекает на протяжении 45 км. Вторая река —Упа — протекает по южной части района и впадает в Оку у села Кулешово. Небольшая речка Черепетка, один из притоков Оки, берет начало с возвышенностей соседнего Дубенского района и протекает по району свыше 40 км. На территории района 1820 га земель заняты водными объектами. Самым большим (845 га) является искусственное водохранилище, предназначенное для технического водоснабжения Черепетской ГРЭС. Имеются пруды и озера.

Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.

Основным источником водоснабжения МО Черепетское Суворовского района являются подземные воды, приуроченные как к коренным, так и четвертичным осадкам.

На территории района 1820 га земель заняты водными объектами. Самым большим (845 га) является искусственное водохранилище, предназначенное для технического водоснабжения Черепетской ГРЭС.

Запасы подземных вод по локальным водозаборам населенных пунктов, входящих в состав МО Черепетское Суворовского района, подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Для обеспечения стабильного водоснабжения МО Черепетское Суворовского района на перспективу запасы подземных вод по всем водозаборам рекомендуется утвердить в установленном порядке.

Опасные геологические процессы по степени опасности и распространённости распределяются следующим образом: карстово-суффозионные, просадочные, оползневые процессы, подтопление, оврагообразование, эрозия, заболачивание, пучение грунтов. Активизация процессов связана как с природными, так и техногенными факторами (увлажнение естественное и техногенное, подрезки склонов естественные и техногенные, уничтожение и нарушение растительного покрова и т.д.).

Из указанных физико-геологических процессов на территории МО Черепетское Суворовского района развиты: эрозия, подтопление, просадочные проявления.

Население, промышленность и социальная сфера.

Жилой фонд МО на 1 января 2012 года составляет 286,36 - тыс.кв. км общей жилой площади.

МО Черепетское Суворовского района входит в состав Суворовского муниципального района.

Площадь МО- 286,36 тыс.кв.км.

Общая численность прописанного населения составляет 6231человек.

Количество жилых домов в МО - 2866, в том числе: 71 многоквартирный жилой дом общей площадью 57,2 тыс.кв. км и 2662 частных жилых домов.

Общее количество общественных зданий равно 29, в том числе: 7 объектов здравоохранения, 11 объектов образования, 11 объектов культуры.

Общее количество коммерческих потребителей: 2 сельскохозяйственного назначения, 5 производственной сферы.

Площадь МО 286,36 - тыс.кв.км.

Источники водоснабжения.

Источниками водоснабжения муниципального образования Черепетское является 24 водозаборные скважины, из которых осуществляется забор воды, ее обеззараживание и подача в сеть.

Кроме этого, забор воды осуществляется из 4 родников,2 каптажей, 15 шахтных колодцев.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия составляет 77,9км. Сети имеют средний износ 70% ,что сказывается на их высокой аварийности.

Чтобы увеличить объем подаваемой воды, необходимо вводить в эксплуатацию новые артезианские скважины в МО Черепетское.

т.1. Основные технические характеристики водозаборных устройств.

программы.

| № п/п | место расположения | Обеспе- чиваемые населен ные пункты | произ води- тель- ность, м3/сут. | кол- во скваж ин | % износ а | насосные станции | станции обезжелезивания | Собствен ник, обслу жи вающая органи зация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кол-во | произво дител ьност ь, м3/сут | % износа | кол- во | Производи тельность м3/сут. | % изн оса |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Скважина №1 | п.Черепеть | 600 | 1 | 40 | 1 | 600 | - | - | - | - | В стадии оформлении |
| 2 | Скважина №2 | п.Черепеть | 960 | 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Гущино | с.Рождествено, д.Гущино | 960, 240 | 2 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Доброе | д.Болото | 480 | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Герасимово | д.Герасимово | 10 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п.Северо-Агеевский | п.Северо-Агеевский | 600, 240 | 2 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д.Белое | д.Белое | 70 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д.Дорофино | д.Дорофино | 10 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Курорт «Краинка» | Курорт «Краинка» | 520 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д.Балево | д.Балево | 50 | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п.Лужковский | п.Лужковский | 90 | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | д.Лужки | д.Лужки д.Знаменское | 70 | 1 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п.Збродовский | п.Збродовский | 51 | 1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д.Покровское | д.Покровское | 11 | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | д.Цепинка | д.Цепинка | 20 | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | д.Желоба 1 | д.Желоба 1, д.Александрия | 50 | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | д.Желоба 2 | д.Желоба 2 | 25 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д.Переславичи | д.Переславичи | 15 | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д.Крюковка | д.Крюковка, д.Горки | 176 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | д.Новая Слободка | д.Новая Слободка | 25 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | д.Косолапово | д.Косолапово, с.Песковатское | 150 | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с.Жеремино | с.Жеремино | 25 | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с.Кипеть | с.Кипеть | 25 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика водозаборов.

В МО Черепетское функционирует 24 скважины.

По водоводу вода со скважин подается на станцию водоподготовки и резервуары чистой воды, далее в водопроводную сеть.

Характеристика ВЗУ.

24 скважины находится в МО Черепетское,

имеются насосы =ЭЦВ-8-25-125, перекачивающиеся насосные станции, находящиеся в д.Гущино, с.Кипеть,3 емкости по 200 м3, Насос ,резервуары, ЧРП, год ввода в эксплуатацию-2012г.Почасовой график работы-24 часа в сутки.

Очистка воды.

Качество питьевой воды в водопроводной сети по нормируемым показателям, подаваемой населению МО Черепетское Суворовского района по текущему показателю на 2013-08-14г. на 100% соответствует нормативным требованиям. Очистка воды МО Черепетское не требуется.

Система и структура водоснабжения МО Песоченское Суворовского района

МО Песоченское — посёлок в Суворовском районе Тульской области (Россия). МО расположен в 22 км на 54°10′ северной широты и 36°06′восточной долготы, к западу от железнодорожной станции Черепеть, на границе с Калужской областью.

МО Песоченское находится в северо-западной части Суворовского района и граничит с Калужской областью. Территория муниципального образования представляет собой полого-волнистую равнину, сильно расчлененную современными эрозионными процессами. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 143,6м до 190м. Рельеф сильно расчленен оврагами, глубоко врезанными в водоразделы.

В состав МО входят 23 населенных пункта: п.Песоченский, д. Бряньково, д. Зеленино, д. Тарасьево, д. Ржавец, п.Песоченский, д.Митинка, д.Добринка, д.Камышинка, д.Зеленино, д.Ржавец 4, д.Селюково, д.Веретье, д.Бойтово, д.Малятино, д.Машковичи, д.Бряньково, д.Андроново, д.Ржавец.

Численность населения на 01.01.2013 г. составляет 1327 человек.

Сельское поселение Песоченское расположено в средней полосе нашей страны, где климат умеренно-континентальный. Характеризуется теплым неустойчивым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 3,6 до 4,0 ° Средняя температура наиболее холодной пятидневки -27 ° Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 94 до 179 суток, в среднем - 145 суток.

Глубина сезонного промерзания грунтов – 1,4 м.

В таблице представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, ( | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода) | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -29 | -14 -16 | -3,5 -4 | 207 -214 | 145-150 |

Продолжительность отопительного периода 208 дней.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в зоне застройке.

Ветровой режим в теплое время года (май-сентябрь) характеризуется преобладанием северо-западных и западных направлений ветра, а в холодный период (октябрь-апрель) преобладают юга и юго-западные ветры.

По увлажнению район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 584мм.

МО Песоченское относится к климатическому району IIВ. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности, а также рекреации. В целом по МО Песоченскому условия для строительства довольно простые: хорошая дренированность рельефа, значительная мощность четвертичных отложений представленных в основном суглинками. Пойма и высокая пойма р. Оки не благоприятная территория даже для малоэтажной застройки. В паводок 1970 населенный пункт Машковичи был полностью затоплен. Не устойчивы породы в зоне частично рекультивированных карьеров по добычи песков. По нарушенным территориям необходимо проводить инженерно-геологический мониторинг состояния геологической среды.

К отрицательным физико-геологическим явлениям на проектируемой территории относится овражная эрозия. Овраги с крутыми склонами глубиной 9-15 м. По дну оврагов протекают ручьи.

В МО Песоченское леса занимают около 15 % всей территории. Данная территория расположена в зоне хвойно-широколиственных лесов. Здесь встречаются ель, сосна, дуб, береза, осина, ясень, липа, ольха.

Поверхностные воды.

На территории МО Песоченское протекает самая большая река района – Ока, на протяжении 17 км. Вторая река – Жиздра - протекает по северо-западной части территории. Небольшая речка Жерновка, одна из притоков Оки, по МО Песоченское протекает на протяжении 8,5 км.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

хозяйственно-бытовых;

промышленных;

транспортных;

орошения сельскохозяйственных полей;

рыболовных;

рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Ока - крупнейшая река Тульской области. Это второй по величине приток р. Волги и седьмая река по длине и обширности бассейна в Восточной Европе. Ока берет начало в Орловской области. В пределах Тульской области р. Ока течет 230 км, из которых около 100 км - по границам области и около 130 км - в ее пределах. В пределах района р. Ока протекает своим верхним течением. Ока имеет широкую, хорошо разработанную долину с четырьмя надпойменными террасами.

Питание преимущественно снеговое. Половодье с конца марта до начала мая. Средний расход воды (в 89 км от устья) — 40,2 м³/. Река замерзает в конце ноября — декабре, вскрывается в конце марта — начале апреля.

Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.

Источником водоснабжения является Упинский водоносный горизонт.

Упинский водоносный горизонт является основным источником водоснабжения в районе. Мощность горизонта изменяется от 7-8м до 26-30м, в среднем она составляет 20-22 м. На преобладающей площади распространения водопроводимость составляет 100-150 кв.м/сут, на отдельных участках она увеличивается до 500-700 кв.м./сут. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые с величиной минерализации 0,2-0,8 г/л, с общей жесткостью 8-8,5 мг-экв/л и содержанием общего железа 0,1-2,0 мг/л.

Централизованное водоснабжение МО Песоченское осуществляется от 7 артезианских скважин.

Обследуемые арт.скважины - шахтного типа, надземные  павильоны не оборудованы. Устья выведены в шахты, пол шахт земляной. Осуществляется круглосуточная подача воды.

Население, промышленность и социальная сфера.

На территории муниципального образования поселения функционирует 2 коммерческих потребителя сельскохозяйственного назначения, 1 в сфере обслуживания, 5 объектов здравоохранения, 6 объектов образования, 3 объекта культуры, 1 административное здание.

В отраслевом составе малого предпринимательства преобладают малые предприятия, действующие в сфере потребительского рынка, промышленности, строительства, транспорта и связи.

Количество существующего жилищного фонда всего – 64,5 ты кв.м.

Источники водоснабжения.

Объекты централизованного водоснабжения (7 арт.скважин) в настоящее время в связи с банкротством сельхозпредприятий, на балансе которых они находились ранее - бесхозные, на баланс администрации МО не переданы.

п. Песоченский: водоснабжение поселка централизованное. Имеется 2 арт.скважины и 2 водонапорные башни, расположены на окраинах поселка, вне территории жилой застройки, оборудовано 7 колодцев.

д.Митинка: имеются нецентрализованные источники водоснабжения – 4 колодца.

д.Добринка: имеются нецентрализованные источники водоснабжения – 1 колодец.

д.Камышинка: имеются нецентрализованные источники водоснабжения – 1 колодец.

д.Зеленино: имеются  источники водоснабжения – 1 колодец; 1 арт.скважина находится на балансе фермерского хозяйства «Экспресс», также вода используется для целей водоснабжении жителей деревни.

д.Ржавец 4: имеются нецентрализованные источники водоснабжения – 1 колодец.

д.Селюково: имеются нецентрализованные источники водоснабжения – 4 колодца, в том числе 1 новый оборудованный в 2007 году.

д.Веретье: водоснабжение централизованное из арт.скважин д.Зеленино.

д.Бойтово: имеются нецентрализованные источники водоснабжения – 1 колодец.

д.Малятино:  имеются нецентрализованные источники водоснабжения – 1 колодец

д.Машковичи:  имеются нецентрализованные источники водоснабжения – 11 колодцев

д.Бряньково:  имеются 2 арт.скважины.

д.Андроново:  имеются нецентрализованные источники водоснабжения – 1 колодец.

д.Ржавец 1,2,3,5: имеется 1 арт.скважина.

По химическому составу воды гидрокарбонатного-кальциевого типа. Сухой остаток изменяется от 0,4 до 0,7 г/куб.м, общая жёсткость от 6 до 10 мг- экв/ куб.дм.

т.1. Основные технические характеристики водозаборных устройств.

| Место расположения | Обеспечиваемые населенные пункты | Производительность,м3/сут. | Кол-во скважин | % износа | Насосные станции | Станции обезжелезивания | Собственник, обслу живающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кол- во | производител ьност ь, м3/сут. | % износа | кол- во | производи тельность м3/сут. | % изн оса |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. п. Песоченский | п. Песоченский | 24050 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | муниципальные |
| 2. д. Бряньково | д.Бряньково | 13125 | 2 | 100 |  |  |  | - | - | - | бесхозные |
| 3. д. Зеленино | д. Зеленино | 480 |  | 100 |  |  |  |  | - | - | бесхозные |
| 4. д. Тарасьево | д.Тарасьево | 16 |  | 100 |  |  |  | - | - | - | бесхозные |
| 5. д. Ржавец 2,3 - водозабор | д.Ржавец 2,3 | 20 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | бесхозные |

Характеристика водозабора.

В МО Песоченское функционируют 7 скважин.

В ряде сельских поселений существуют централизованные системы водоснабжения, в остальных же – децентрализованные (локальные) системы водоснабжения.

Низкое удельное водопотребление на 1 жителя в большинстве сельских населенных пунктов связано с неразвитостью или отсутствием централизованного водоснабжения.

Строительство сетей водоснабжения ведется в недостаточном объеме, требуют ремонта и модернизации существующие системы водоснабжения.

Очистка воды.

Загрязнение поверхностных вод обусловлено деятельностью предприятий сельскохозяйственного профиля, промышленного и коммунально-жилищного комплекса поселений, выносом загрязняющих веществ с водосборных территорий сельскохозяйственного назначения, трансграничным переносом из сопредельных территорий.

Лаборатория филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в Суворовском районе» ведет лабораторный контроль качества воды поверхностных водоемов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Так же осуществляется надзор за объектами, являющимися источниками загрязнения поверхностных водных объектов. В районе имеется 16 комплексов очистных сооружений, которые работают неэффективно. Обеззараживание сточных вод проводится на 9 очистных сооружений.

Проблема обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества, в количествах достаточных для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд продолжает оставаться наиболее актуальной проблемой на протяжении ряда лет.

Общее количество источников водоснабжения: 7 артезианских сельских скважин. Ни один водопровод не имеет полного комплекса очистных сооружений. Из-за отсутствия зон санитарной охраны не соответствует гигиеническим требованиям 7 скважин.

17 населенных пунктов не имеют централизованного водоснабжения.

Система и структура водоснабжения МО рабочий поселок Агеево Суворовского района

Агеево - посёлок (в 1948—2013 — посёлок городского типа) в Суворовском районе Тульской области.

Посёлок расположен в 5 км к северу от райцентра Суворова на берегу Черепетского водохранилища. Состоит из 5 микрорайонов—посёлков (Агеево, Шахтёрский, Центральный, Глубоковский, Аварийный). Муниципальное образование занимает площадь 799 га. Население 6152 чел.

МО Агеево расположен в средней полосе нашей страны, где климат умеренно континентальный, подвержен влиянию северных и северо-восточных ветров. Разница средних температур лета и зимы достигает 28 градусов. Наибольшее тепло наблюдается в июле, средняя температура этого месяца колеблется в пределах +18 градусов. Средняя температура января -10 градусов. Первые заморозки наступают в конце сентября, устойчивый снежный покров ложится в ноябре. В среднем к 10 апреля снежный покров сходит. Облачность в году довольно значительная, особенно в ноябре-декабре. Годовое количество осадков около 50 сантиметров, причем большая часть их приходится на лето. Почву в окрестностях самого муниципального образования составляет деградированный чернозем. Местность - ровная, с некоторым общим уклоном на восток.

Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.

В пределах планируемой территории МО Агеево подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют от 90 до 34 м3/час, удельные дебиты 6,4 и 23 м3/час. Подземные воды обладают напором высотой до 30,0-50,0 м. Статический уровень находится на абсолютных отметках 165,0-180,0 м. Воды данного горизонта не соответствуют нормам питьевых вод по общей жесткости 15,1-22,6 мг-экв/л, содержанию общего железа 2,0-14,1 мг/л, сухой остаток 1,2-1,9 г/л и сульфатов (в отдельных скважинах) до 762 мг/л.

Эксплуатационные запасы подземных вод озерско-хованского горизонта по водозабору подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегающего в интервале глубин 6,0-19,0 м. Напор на кровлю составлял до начала эксплуатации 3,5-21,8 м. Водообильность горизонта неравномерная, удельные дебиты 13,6 и 18,1 м3/час. Воды горизонта не соответствуют требованиям СанПиН «Питьевая вода» по превышению общей жесткости 25,0-9,8 мг-экв/л, содержанию общего железа 5,5 мг/л, сухой остаток 1,0-0,6 г/л. Известняки имеют широкое распространение, мощностью 4,0-25,0 м. Подземные воды - напорные. Режим водоносного горизонта нарушен в результате длительной работы водопонижающих скважин на буроугольном месторождении. Воды при централизованном водоснабжении нуждаются в процессе обезжелезивания.

В целом водоснабжение Агеево базируется на подземных водах Чернышенского месторождения. На участке недр имеется восемь эксплуатационных скважин (из них две резервных и одна не рабочая), введенных в эксплуатацию с 1956 по 1983 гг.

Утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод по чернышенскому водоносному горизонту – 12,4 тыс. м3/сут. (протокол ТКЗ №76 от 26.12.1962 г.).

Водоснабжение, входящих в состав МО Агеево поселений, обеспечивается и будет обеспечиваться в перспективе от собственных локальных водозаборов, эксплуатирующих чернышенский водоносный горизонт

Запасы подземных вод по всем водозаборам подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Население, промышленность и социальная сфера.

Общее количество общественных зданий на территории муниципального образования - 5,

в том числе:

- объектов здравоохранения - 1,

- объектов образования - 2,

- объектов культуры - 1,

- административные здания - 1.

Жилой фонд муниципального образования на 1 января 2012 года составляет 153,82 тыс. кв. м. общей жилой площади.

Источники водоснабжения.

Источниками водоснабжения муниципального образования Агеево являются 8 (5 рабочих + 2 резервные + 1 в нерабочем состоянии) водозаборных скважин, из которых осуществляется забор воды, ее обеззараживание и подача в сеть. Всего действующих водозаборов 5.

По сборным водоводам вода со скважин подается на станцию водоподготовки и резервуары чистой воды, далее на насосную станцию II-го подъема и в водонапорную башню.

Вода из артезианских скважин имеет высокое содержание железа, не соответствующее нормативным требованиям. В связи с этим возникает необходимость строительства станций обезжелезивания. Ни на одном из водозаборов не установлено станций обезжелезивания. Так же вода имеет высокую жесткость, не соответствующую нормативным требованиям. Вода нуждается в умягчении.

Строительство водопроводных сетей было начато в 50-х годах, больше половины сетей проложено в 50-70гг., т.е. эксплуатируются уже 40-60 лет. Сети имеют средний износ 85% ,что сказывается на их высокой аварийности.

Основной проблемой является повышенное содержание железа в артезианской воде. В этих условиях необходимо основные усилия направить на совершенствование технологий очистки воды и улучшения состояния водопроводных сетей. Для доведения качества питьевой воды до требуемых норм по содержанию железа необходимо строительство станции обезжелезивания.

Чтобы увеличить объем подаваемой воды необходимо вводить в эксплуатацию новые артезианские скважины.

Таблица 1. Основные технические характеристики водозаборных устройств.

| Место расположения | Обеспечиваемые населенные пункты | Производи-тельность, м3/сут. | Кол-во скважин | % износа | Станции обезжелезивания | Собственник, обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кол-во | % износа | кол-во | производительность, м3/сут. | % износа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пос. Центральный | пос. Аварийный, Агеево, Глубоковский, п.Центральный, п.Шахтерский. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | МКП «Город» |
| Пос. Центральный |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | МКП «Город» |
| Пос. Агеево |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | МКП «Город» |
| Пос. Шахтерский |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | МКП «Город» |

Очистка воды.

Качество питьевой воды подаваемой населению МО Агеево с водозаборных сооружений является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Станций обезжелезивания нет.

В связи с высоким содержанием железа возникает необходимость  строительства станций обезжелезивания на других водозаборах.

Так же отмечается необходимость умягчения воды.

Обеспеченность узлами учета:

Приборы учета воды установлены на всех водозаборах.

1.1. Технологические зоны водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия составляет 1,68км. Строительство водопроводных сетей было начато в 69 году, больше половины сетей проложено в 80-89гг., т.е. эксплуатируются уже 35-40 лет. Сети имеют средний износ 70% ,что сказывается на их высокой аварийности.

Все сети нуждаются в реконструкции.

В территориальном развитии системы водоснабжения МО Черепетское можно выделить несколько технологических зон водоснабжения:

Технологическая зона Черепетское

Технологическая зона п.Песоченский,

Технологическая зона д. Бряньково,

Технологическая зона д.Зеленино,

Технологическая зона д.Тарасьево

1.2. Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения

На основании исходных данных, предоставленных администрацией муниципалитета (опросный лист, техническая документация, рабочие и исполнительные чертежи, актов приемки, испытаний, паспортов и сертификатов на оборудование, материалы и изделия, журналов ремонта, другой документации, отражающей влияние на проведение обследования, особенностей функционального назначения и эксплуатации инженерных сетей было проведено обследование.

В рамках обследования были проведены следующие мероприятия:

- изучение имеющейся технической документации по проектированию, строительству и эксплуатации;

- визуальное ознакомление с объектом обследования;

- выборочное натурное обследование - измерение линейных размеров, диаметров, сечений, выявление деформаций, дефектов и повреждений, сбор данных по нагрузкам и/или расходам;

- установление необходимости проведения инструментальных измерений и их объемов, определение их мест;

- выявление степени и причин физического износа инженерных коммуникаций на основании анализа результатов обследования, предъявленных заказчиком сведений по условиям эксплуатации,

- поверочных расчетов;

- разработку и подборку схем, эскизов и фотографий поврежденных участков;

- составление заключения (технического отчета) с выводами о возможности эксплуатации или капитального ремонта обследуемых инженерных сетей,

- рекомендациями по устранению дефектов и повышению надежности.

Рабочей группой специалистов было проведено техническое обследование централизованной системы водоснабжения МО.

1.3. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения МО

Собственники элементов системы:

Муниципальное образование Черепетское

Муниципальное образование Песоченское

Муниципальное образование рабочий поселок Агеево

обслуживающие организации.

ООО «ССК»

МКП «Город»

Раздел 2. «Направления развития централизованных систем водоснабжения МО»

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения МО

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения МО включают:

1. Обеспечения сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде.

2. Поддержание стандартов качества питьевой воды.

3. Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения.

4. Подключение новых абонентов к сетям водоснабжения и водоотведения.

2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития МО

Развитие МО зависит от экономической ситуации в Тульской области и Российской Федерации в целом.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды МО

Фактическое потребление населением горячей, питьевой, технической воды по данным МО Суворовского района среднесуточный централизованный отпуск воды из водопровода составил 0,6 тыс. м3/сут.

средняя норма водопотребления для населения - 260 л/сут.

общая протяженность водопроводных сетей – 77,9 км.

Водопотребление и протяженность сетей по микрорайонам

|  | Водопотребление, м3/сут | Протяженность сетей водопровода (в том числе требуют замены), км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,6(3,22) | 77,9 |

Расход воды на пожаротушение.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Расход воды на наружное пожаротушение определяется отдельно по каждому планировочному району.

На первый этап развития и на планируемый срок принимается три одновременных пожара, с расходом 0,75 л/сек. в жилой застройке и один пожар с расходом 0,75 л/сек. на промышленном предприятии. Суммарный расход воды на наружное пожаротушение составит - 2,25 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 0,75 х 3600 х 3): 1000 = 24,3м3.

Неприкосновенный противопожарный запас хранится в резервуарах чистой воды, расположенных при насосных станциях 2-го и 3-го подъемов.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО Северо-Западное Суворовского района»

4.1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения МО Северо-Западное, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО Северо-Западное

Вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов – нет.

4.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение МО

Северо-Западное

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение МО отсутствуют.

4.3. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО Северо-Западное

Схема водоснабжения.

Водопотребление МО на первый этап развития составит 2 тыс. м3/сут., на планируемый срок - 2 тыс. м3/сут.

Водопотребление района на проектный срок составит порядка 2 тыс. м3/сут. Для удовлетворения потребности населения в питьевой воде необходимо провести реконструкцию водозабора с увеличением его производительности. Потребуется бурение дополнительных скважин. Реконструкции требуют: сооружения 1-го и 2-го подъемов, включая ВНС, РЧВ и станцию обезжелезивания; сборные и магистральные водоводы. В дополнение к станции обезжелезивания необходимо предусмотреть строительство станции умягчения воды.

Вода от водозабора по водоводам будет 	подаваться на площадки насосных станций 3-го подъема. Насосные станции и РЧВ требуют реконструкции. В первую очередь требует капитальной реконструкции ВНС.

Провести переутверждение запасов питьевой воды на водозаборе. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01.

Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах.

Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

Провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.

Вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО»

Зоны санитарной охраны.

Границы первых и вторых поясов ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения и водопроводных сооружений в настоящем проекте устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*; границы санитарно-защитных полос вокруг первых поясов ЗСО водопроводных сооружений - в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

ЗСО источников водоснабжения и водопроводных сооружений показаны на схемах «Зоны с особыми условиями использования территории.

Охрана окружающей среды (современное состояние)» и «Зоны с особыми условиями использования территории. Охрана окружающей среды (планируемый срок)».

# Раздел 6. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения МО Северо-Западное»

Объем финансирования определяется на основании предусмотренных бюджетных средств, а также программ финансирования.

# Раздел 7. «Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения МО Северо-Западное»

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

1. Показатели качества горячей и питьевой воды:

Обеспечение качества питьевой воды должно проводится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», глава 4.

Увеличение в процентном соотношении доли воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям).

Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (в процентах).

Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (в процентах).

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене (в процентах), своевременная реконструкция/замена участков водопроводной сети, имеющих высокий процент износа.

Снижение аварийности на сетях водопровода (ед/км), путем использования качественных и современных материалов при прокладке новых и реконструкции старых участков водопроводных сетей.  Использование надежного и проверенного насосного оборудования от хорошо зарекомендовавших себя фирм-производителей.

Снижение количества перебоев в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя), своевременная установка резервных насосов, бурение резервных водозаборных скважин.

3. Показатели качества обслуживания абонентов:

Улучшение качества питьевой воды, установка станций обезжелезивания (метод обратного осмоса, добавление коагулянтов) и умягчения. Увеличение (в процентном соотношении от численности населения) обеспеченности населения централизованным водоснабжением.

4. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

-население

-промышленные объекты

-объекты социально-культурного и бытового назначения

Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоснабжения МО Северо-Западное и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Водопроводные сети в населенных пунктах: д.Белое, д.Гущино, д.Зеленая Роща, д.Малая Алешня, с.Рождествено, д.Жеремино, с.Песковатское, д.Косолапово, д.Варушицы, д.Болото, с.Кипеть, д.Ширяево, д.Балево.

Водонапорные башни и артскважины: д.Белое, д.Гущино, д.Дорофино, с.Жеремино, д.Косолапово, с.Кипеть, д.Покровское, д.Балево, д.Бряньково, д.Малятино.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Северо-Западное Суворовского района

от 19.12.2013 № 1

Схема водоотведения на территории муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

Введение.

На основании статьи 1 Закона Тульской области от 01.04.2013 № 1901-ЗТО «О преобразовании муниципальных образований на территории Суворовского района Тульской области и о внесении изменений в закон Тульской области «О переименовании муниципального образования «Суворовский район Тульской области», установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Суворовского района Тульской области» преобразованы муниципальные образования Черепетское Суворовского района, рабочий поселок Агеево Суворовского района и Песоченское Суворовского района в муниципальное образование Северо-Западное Суворовского района.

Функциональная структура систем водоотведения, очистные сооружения, канализационные сети  и сооружения на них, зоны действия очистных сооружений, нагрузки потребителей в зонах действия водоотведения, балансы мощности и  нагрузки в зонах действия очистных сооружений, балансы стоков,  надежность водоотведения, технико-экономические показатели водоотведения, тарифы на услуги водоотведения, технические и технологические проблемы в существующих системах  водоотведения муниципального образования.

Объектом исследования являлись системы централизованного и локального водоотведения муниципального образования Северо-Западное.

Цель работы на данном этапе – анализ существующего состояния систем водоотведения муниципального образования.

В процессе работы: проведен анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения; проведена оценка фактического состояния систем водоотведения; составлены балансы мощности и присоединенной к канализационной сети нагрузки; определены существующие резервы и дефициты установленной мощности; выявлены основные существующие технические и технологические проблемы в системах водоотведения муниципального образования.

В результате работы:

- определено, что некоторые системы очистных сооружений имеют чрезвычайно высокий износ –до 70 %;

- выявлен ряд проблем в системах водоотведения, требующих решения в перспективном развитии.

В настоящей работе использовались следующие термины и определения:

- «схемы водоснабжения и водоотведения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития;

- «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

- «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

- сетевые объекты водоотведения – сооружения и оборудование на канализационных сетях обеспечивающие транспорт стоков от источника до очистных сооружений.

# Раздел 1. «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Северо-Западное»

В настоящее время на территории  муниципального образования действуют автономные централизованные системы водоотведения, принимающие хозяйственно-фекальные и производственные сточные воды, эксплуатацию которых осуществляет МКП «Город».

пос. Центральный /новый микрорайон/

Стоки по канализационным сетям поступают на 2 канализационные насосные станции, откуда перекачиваются на биологические очистные сооружения /БОС/ пос. Центральный, производственной мощностью 4200м3/сут для 4-х линий, годы постройки 1988-1991 г.г. Сточные воды проходят очистку по 2-ой линии. За период 01.09.2012г.-01.06.2013г. прошло 56,06 тыс. м3; 205 м3/сут, в том числе выгреба. Агеево 1,488 тыс. м3/год.

Планируемое количество сточных вод в 2014 году – 122,3 тыс. м3/год., в том числе стоки. Агеево 2,66 тыс. м3/год

После очистки стоки сбрасываются в ручей без названия из Мосолово и далее в Черепетское водохранилище.

Характеристика оборудования участка:

-КНС №2 Перекачивание сточных вод на КНС №1 в количестве 26,3 тыс. м3/год,

насос, эл. двигатель 15 кВт - КНС№1 Перекачивание сточных вод на БОС по напорному коллектору диаметром 315мм в количестве 115,19 тыс. м3/год

Насос СД 160/45, эл. двигатель 37 к Вт

Дренажный насос 3 кВт

Освещение: лампа накаливания 4*95 Вт, лампа ДРЛ 1*125 Вт

Отопление ТЭН 2,0 кВт

Водонагревательный ТЕН 2,0 кВт

-БОС

Воздуходувка ТВ 42-1, 4м 1-0,1 эл. двигатель 55 кВт, режим работы круглосуточный.

Насос дренажный эл. двигатель 2,20 кВт,

Насос перекачной  эл. двигатель 30 кВт,

Насос вакуумныйэл. двигатель 4кВт,

Освещение: лампа накаливания 6*95 Вт, лампа ДРЛ 2*125 Вт

Отопление электрокотел 2.5 кВт

Отопление на блоках

Колодец минерализатора ТЭН 0,25 кВт

Решетки ТЭН 2,5 кВт

Хлораторная ТЭН 2,5 кВт

Водонагревательный ТЭН 2,0 кВт

пос. Центральный / микрорайон старой застройки /

Водоотведение производится по канализационным сетям на механические очистные сооружения /МОС/ пос. Центральный, производственной мощностью 259,16 м3/сут. Год постройки 1952.

За период 01.09.2012г.-01.06.2013г. расход сточных вод составил 35,4 тыс. м3; 129 м3/сут.

Планируемое количество сточных вод в 2014 году – 80,06 тыс. м3/год. После очистки сточные воды сбрасываются в Черепетское водохранилище.

Р.п. Агеево

Водоотведение производится в отстойник, содержимое которого вывозится на биологические очистные сооружения /БОС/, планируемое количество сточных вод в 2014 году – 2,66 тыс. м3/год.

пос. Шахтерский

Водоотведение производится по канализационным сетям на механические очистные сооружения /МОС/ пос. Шахтерский, производственной мощностью 30тыс. м3/год., 82,2 м3/сутки. Год постройки 1954.

За период 01.09.2012-01.06.2013 г.г. расход сточных вод составил 4,66 тыс. м3 ; 17 м3/сут.

Планируемое количество сточных вод в 2014 году – 8,62 тыс. м3/год. После очистки сточные воды сбрасываются в Черепетское водохранилище.

Потребуется модернизация и развитие очистных сооружений.

Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой на фильтрах и усиленным обеззараживанием. В составе комплекса очистных сооружений необходимо предусмотреть цех механического обезвоживания осадка, строительство которого позволит значительно  снизить негативное влияние очистных сооружений на окружающую среду и сократить до минимума площадь иловых площадок.

Для канализования новых площадок жилищного строительства потребуется строительство самотечно-напорной сети и КНС.

Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

В перспективе, с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения города требуется:

- вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с использованием современных материалов;

- постепенно провести реконструкцию всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы;

- вести реконструкцию напорных коллекторов от КНС, что увеличит их пропускную способность и срок службы, а где необходимо проложить вторые нитки напорных коллекторов от КНС, что обеспечит надежность функционирования системы канализации.

Эксплуатацией системы бытовой канализации занимается их собственник - Администрация МО Агеево и МГП «Город».

# Раздел 2. «Балансы сточных вод в системе водоотведения МО Северо-Западное»

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод

Нормы водоотведения приняты в соответствии с приказом №45 от 16 мая 2013 Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СП 32.13330-2012 в размере 25% расхода стоков от населения.

Объем сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определен на основании укрупненных норм.

Таблица 1. Водоотведение на первый этап

| Наименование потребителей | Норма водоотведения м3/чел.*месяц | Коэффиц. суточной неравномерности | Первый этап развития |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население тыс. чел. | Расход тыс. м3/сут. | Часовой (м3/ч). | Секундный (л/с) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,854 | 1,1 | 6,152 | 0,578 | 24,08 | 6,69 |
| Всего по муниципальному образованию | 6,152 | 0,578 | 24,08 | 6,69 |
| Промышленность |
| 25% |  |  |  | 0,1445 | 6,021 | 1,67 |
| Итого |  | 0,726 | 30,1 | 8,36 |

# Раздел 3. «Прогноз объема сточных вод МО Северо-Западное»

Таблица 2. Водоотведение на планируемый срок

| Наименование потребителей | Норма водоотведения м3/чел.*месяц | Коэффиц. суточной неравномерности | Планируемый срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население тыс. чел. | Расход тыс. м3/сут. | Часовой (м3/ч). | Секундный (л/с) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,854 | 1,1 | 6,152 | 0,532 | 22,17 | 6,16 |
| Всего по муниципальному образованию | 6,152 | 0,532 | 22,17 | 6,16 |
| Промышленность |
| 25% |  |  |  | 0,13 | 5,54 | 1,54 |
| Итого |  | 0,66 | 27,71 | 7,70 |

# Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения МО Северо-Западное»

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения, включая технические обоснования этих мероприятий;

- Ретехнологизация очистных сооружений с увеличением производительности:

- Реконструкция блока биологической очистки в целях обеспечения нормативных показателей по очистке стоков.

- Устройство очистных сооружений с применением мембранных биореакторов.

Востребованность технологий с использованием мембранных биореакторов, определяется следующими факторами:

1. необходимость совершенствования технологии биологической очистки сточных вод в условиях, когда меняется их исходный состав;

2. повышение требований к качеству очищенных стоков;

3. увеличение ответственности за нарушение  норм сброса сточных вод в водоемы.

Технология очистки с использованием мембранных биореакторов

Традиционные способы биологической очистки сточных вод предполагают использование вторичного отстойника. А в новой технологии активный ил отделяют от очищенной воды при помощи мембраны. Главной функцией мембраны в очистных сооружениях является разделение биомассы (взвешенных частиц) и сточных вод. Аэрационный блок расположен в основании модуля. Циркуляционный ток активного ила внутри мембранного модуля и в емкости создается аэрацией воздухом. Тангенциальный ток в МБР мешает забиванию мембраны и обеспечивает необходимый длительный фильтр-цикл. Затем очищенная сточная вода поступает в зону разряжения, откуда выводится из модуля по пермеатоотводящим трубкам.

Мембранный элемент. Конструкция.

Использует в очистных сооружениях половолоконные мембраны, функциональный слой которых состоит из поливенилденфторида и полиэфира – нетканой основы для нанесения селективного слоя мембраны. При использовании этих механически и химически стойких высокомолекулярных соединений, стало возможным производить мембраны высочайшего качества.

Мембранный модуль

Мембрану характеризует маленький размер пор, высокая пористость и узкое распределение пор по размерам. Такая морфология обеспечивает высокую удельную производительность мембраны и отличное качество очищенной воды. При этом сама мембрана высокоустойчива к обрастанию и забиванию.

Поверхность полых волокон имеет миллиарды микроскопических пор, размер которых составляет 1/1000 диаметра человеческого волоса. Они действуют как физический барьер, препятствуя проникновению примесей, при этом пропуская только молекулы воды.

Установка смембранами в компактном исполнении

Стоимость очистных сооружений на основе МБР

Стоимость очистных сооружений с использованием мембранного биореактора сопоставима со стоимостью традиционных очистных сооружений.

Преимущества систем очистки сточной воды при использовании МБР

Применение мембранных биореакторов дает целый ряд преимуществ перед традиционными технологиями по очистке сточных вод:

1. Компактность сооружений и экономия земли

Очистные сооружения с применением мембранного биореактора не содержат большого количества модулей и блоков, составляющих различные этапы очистки сточной воды, который необходимы при традиционной схеме с вторичным отстойником. Таким образом, отсутствие вторичных отстойников, блоков фильтрации и доочистки дает значительную 60 – 20% экономию площади земли под очистные сооружения. В большинстве районов РФ, это приводит к серьезной экономии денежных средств.

2. Высочайшая степень очистки

Используя технологию МБР концентрация активного ила в очистных сооружениях достигает 10 - 20 г/л (в то время, как в традиционном аэротенке она составляет 2 - 3 г/л). Благодаря чему происходит: - интенсивная адаптация и автоселекция  активного ила, а его возраст увеличивается до 45 дней; - возрастает концентрация биомассы, поэтому процесс нитрификации становится более глубоким, чем если использовать схему очистки «аэротенк-вторичный отстойник».

Высокое качество очищенной воды подтверждено экспериментами, а также мировой практикой использования таких систем. Согласно результатам экспериментов, концентрации всех загрязнений в очищенной сточной воде сооружений с МБР намного ниже, чем у обычных сооружений, которые работают по схеме «аэротенк-вторичный отстойник».

3. Экономичность при эксплуатации

- при эксплуатации сооружений с МБР снижаются энергозатраты. Это происходит за счет того, что в составе МБР содержится намного меньше технологического оборудования, такого как насосы и воздуходувные механизмы. Это минимизирует количество потребляемой электроэнергии.

- работа системы целиком компьютеризирована и автоматизирована, что позволяет свести к минимуму количество обслуживающего персонала (это особенно важно для станций производительностью выше 400 м3/сут)

- количество избыточного активного ила в системах с мембранным биореактором на 50 - 20% меньше, чем при использовании с классической технологии, что существенно снижает затраты на утилизацию.

4. Широкая сфера применения

Системы очистки на основе МБР используются в сооружениях очистки промышленных или смешанных сточных вод. С помощью мембранных биореакторов можно модернизировать существующие очистные сооружения и организовать эффективный технологический процесс очистки  без крупных денежных вложений в капитальное строительство.

- Строительство блока доосушки и утилизации осадка (по отдельному проекту), строительство площадки складирования и компостирования осадков, строительство площадки складирования и компостирования осадков в целях снижения платы за размещение отходов и сокращения площади иловых карт.

- Проведение рекультивации иловых карт на очистных сооружениях.

- Строительство системы канализации населенных пунктов, не имеющих централизованную систему водоотведения, так же строительство новых очистных сооружений. Данные меры позволят защитить источники водоснабжения от излишнего загрязнения сточными водами.

- Реконструкция существующих канализационных сетей, находящихся в аварийном и близком к нему состоянии

- Работы по капитальному ремонту и восстановлению работоспособности бесхозных сетей канализации, переданных на баланс МО Агеево в целях доведения состояния бесхозных сетей до нормативных требований.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения :

реконструкция КНС;

- установка энергосберегающего оборудования КНС(частотных преобразователей);

- строительство очистных сооружений;

- канализирование новых абонентов;

- ликвидация выгребных ям.

Для дальнейшего развития сети канализации МО Северо-Западное необходима реконструкция и модернизация существующих канализационных сетей и сооружений, прокладка новых участков во все населенные пункты. Для обеспечения населения муниципального образования питьевой водой также следует провести мероприятия по очистке сточных вод сельских населенных пунктов и проложить сети ливневой канализации.

# Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения Северо-Западное»

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

# Раздел 6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения МО Северо-Западное»

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации МО Череповецкое, на первый этап развития составит 10,2 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 10,2тыс. м3/сут.

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации МО Песоченское, на первый этап развития составит 34,4 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 34,1тыс. м3/сут.

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации Агеево, на первый этап развития составит 0,578 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 0,523 тыс. м3/сут.

пос. Центральный /новый микрорайон/

Стоки по канализационным сетям поступают на 2 канализационные насосные станции, откуда перекачиваются на биологические очистные сооружения /БОС/ пос. Центральный, производственной мощностью 4200м3/сут для 4-х линий, годы постройки 1988-1991 г.г. Сточные воды проходят очистку по 2-ой линии. За период 01.09.2012г.-01.06.2013г. прошло 56,06 тыс. м3; 205 м3/сут, в том числе выгреба

пос. Агеево 1,488 тыс. м3/год

Планируемое количество сточных вод в 2014 году – 122,3 тыс. м3/год., в том числе стоки

пос. Агеево 2,66 тыс. м3/год

После очистки стоки сбрасываются в ручей без названия из Мосолово и далее в Черепетское водохранилище.

Характеристика оборудования участка:

-КНС №2 Перекачивание сточных вод на КНС №1 в количестве 26,3 тыс. м3/год,

насос, эл. двигатель 15 кВт

-КНС№1 Перекачивание сточных вод на БОС по напорному коллектору диаметром 315мм в количестве 115,19 тыс. м3/год

Насос СД 160/45, эл. двигатель 37 к Вт

Дренажный насос 3 кВт

Освещение лампа накаливания 4*95 Вт, лампа ДРЛ 1*125 Вт

Отопление ТЭН 2,0 кВт

Водонагревательный ТЕН 2,0 кВт

-БОС

Воздуходувка ТВ 42-1, 4м 1-0,1 эл. двигатель 55 кВт, режим работы круглосуточный,

Насос дренажный эл. двигатель 2,20 кВт,

Насос перекачной  эл. двигатель 30 кВт,

Насос вакуумныйэл. двигатель 4кВт,

Освещение лампа накаливания 6*95 Вт, лампа ДРЛ 2*125 Вт

Отопление электрокотел 2.5 кВт

Отопление на блоках

Колодец минерализатора ТЭН 0,25 кВт

Решетки ТЭН 2,5 кВт

Хлораторная ТЭН 2,5 кВт

Водонагревательный ТЭН 2,0 кВт

пос. Центральный / микрорайон старой застройки /

Водоотведение производится по канализационным сетям на механические очистные сооружения /МОС/ пос. Центральный, производственной мощностью 259,16 м3/сут. Год постройки 1952.

За период 01.09.2012г.-01.06.2013г. расход сточных вод составил 35,4 тыс. м3; 129 м3/сут.

Планируемое количество сточных вод в 2014 году – 80,06 тыс. м3/год. После очистки сточные воды сбрасываются в Черепетское водохранилище.

пос. Агеево

Водоотведение производится в отстойник, содержимое которого вывозится на биологические очистные сооружения /БОС/, планируемое количество сточных вод в 2014 году – 2,66 тыс. м3/год.

пос. Шахтерский

Водоотведение производится по канализационным сетям на механические очистные сооружения /МОС/ пос. Шахтерский, производственной мощностью 30тыс. м3/год., 82,2  м3/сутки. Год постройки 1954.

За период 01.09.2012-01.06.2013 г.г. расход сточных вод составил 4,66 тыс. м3 ; 17 м3/сут.

Планируемое количество сточных вод в 2014 году – 8,62 тыс. м3/год. После очистки  сточные воды сбрасываются в Черепетское водохранилище.

Потребуется модернизация и развитие очистных сооружений.

Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой на фильтрах и усиленным обеззараживанием. В составе комплекса очистных сооружений необходимо предусмотреть цех механического обезвоживания осадка, строительство которого позволит значительно  снизить негативное влияние очистных сооружений на окружающую среду и сократить до минимума площадь иловых площадок.

Для канализования новых площадок жилищного строительства потребуется строительство самотечно-напорной сети и КНС.

Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

В перспективе, с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения города требуется:

- вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с использованием современных материалов;

- постепенно провести реконструкцию всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы;

- вести реконструкцию напорных коллекторов от КНС, что увеличит их пропускную способность и срок службы, а где необходимо проложить вторые нитки напорных коллекторов от КНС, что обеспечит надежность функционирования системы канализации.

Система сбора, очистки и отведения сточных вод МО Агеево

# Раздел 7. «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения МО Северо-Западное»

Содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

- доля канализационной сети, нуждающейся в замене;

- предусматривается реконструкция участков канализационной сети с высокой степенью износа и находящихся в аварийном состоянии;

- аварийность на сетях канализации (ед/км);

- в целях снижения показателя аварийности, при реконструкции старых и прокладывании новых сетей канализации используются современные и надежные материалы и изделия;

- износ канализационных сетей;

- необходимо своевременное обследования канализационных сетей и их ремонт/реконструкция.

Показатели качества обслуживания абонентов;

- обеспеченность населения централизованным водоотведением;

- увеличение (в процентном соотношении) обеспеченности населения централизованным водоотведением. Устройство новых сетей канализации в населенных пунктах МО , не имеющих централизованного водоотведения.

Показатели качества очистки сточных вод;

- доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах);

- устройство новых канализационных сетей в населенных пунктах МО, не имеющих централизованного водоотведения и возведение очистных сооружений. Своевременное обслуживание, реконструкция, ретехнологизация и возведение новых очистных сооружений.

- доля сточных вод, обрабатываемых по НДТ (наилучшим доступным технологиям) (в процентах);

- использование современных материалов и изделий на модернизируемых и вновь возводимых очистных сооружениях;

- удельное энергопотребление на перекачку и очистку сточных вод (КВт ч/м.куб);

- установка компенсаторов реактивной мощности на объектах водоотведения.

# Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения Северо-Западное и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Системы канализации: п.Песоченский, д.Зеленино, д.Бряньково, с.Песковатское.